Programiranje RM5

Prog za 4 kanala, paralelni izlaz, tako da svaka kovanica daje impuls na jednom kanalu. 0.5KM - CH1, 1KM - CH2, 2KM - CH3, 5KM - CH4

Kada je setovan 00-VALIDATOR, daje paralelni izlaz, na kanal na kojem je kalibrisana i upisana odgovarajuca kovanica.

Ako se aktivira Binary output onda daje BIN vrijednost koja je unesena kao Sub. i na izlazu se dobiju vrijednosti: 1 za 0.5KM, 2 za 1KM, 3 za 2KM i 4 za 5KM.

Opcija Confida ne treba biti ukljucena.

Ako se Type prebaci na 40-Tot. credit daje serijski impulse na CH2 (pin 7 na konektoru), a CH4 ostaje stalno aktivan pa je potrebno izbaciti i Credit Price, da ne aktivira kanal 4 (pin 10) sto je signal za preostali kredit !!! Tako ce serijski impulsi biti prisutni samo na CH2, a ostali su na H nivou.

Opcija 30 - Tot. timer, omogucava koristenje tajmera ugradjenog u zetonjeru. Nakon ubacivanja kovanice, aktivira se CH2 (pin 7) onoliko vremena koliko je programirano, a CH3 se aktivira prije isteka, da upozori da vrijeme istjece za nn sec. (upisano 5).

0,5KM = 15 sec, 1KM = 30sec, 2KM = 60 sec., 5KM = 150sec / 2.5 min.

Moguce je spojiti i displej za ispis vremena...